ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

БАЙКАЛ 48.2700.24

Позиционирование

Наиболее доступный и экономичный светильник в своем классе

Рекомендации по применению

1. Рекомендуется использовать в помещениях с невысокими требованиями по освещенности.

Коридоры, фойе, уборные, спальные комнаты, лестничные площадки, гардеробные.

2. Офисные, административные и торговые помещения с уровнем потолков менее 2,7 м.

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

Модификации

По типу крепления

- Встраиваемый

- Накладной

- Грильято

По степени защиты

- IP40

- IP65

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

БАЙКАЛ 64.3600.32

Позиционирование

Стандарт современного освещения

Рекомендации по применению

Превосходит традиционные источники света как по энергоэффективности, так и по качеству света. Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до 3,5 м

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

Модификации

По типу крепления

- Встраиваемый

- Накладной

- Грильято

По степени защиты

- IP40

- IP65

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

БАЙКАЛ 96.6000.58

Позиционирование

Эксклюзивная освещенность. Максимальная экономия

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать в помещениях

- со значительными требованиями по освещенности

- обширной площади

- с уровнем потолков более 3,5 м.

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

Модификации

По типу крепления

- Встраиваемый

- Накладной

- Грильято

По степени защиты

- IP40

- IP65

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КАСПИЙ 32.1800.16

Позиционирование

Эффективная Замена Лпо 2х18. Трехкратная Экономия.

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до 2,7 м.

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

- Промышленные помещения

Модификации

По типу крепления

- Накладной

По степени защиты

- IP40

По типу рассеивателя:

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

КАСПИЙ 48.2700.24

Позиционирование

Эффективная Замена Лпо 2х18. Двукратная Экономия.

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до 2,7 м.

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

- Промышленные помещения

Модификации

По типу крепления

- Накладной

По степени защиты

- IP40

По типу рассеивателя:

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

КАСПИЙ 64.3600.32

Позиционирование

Многофункциональный светильник. Наиболее обширная область применения

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до 3,5 м.

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

- Промышленные помещения

Модификации

По типу крепления

- Накладной

По степени защиты

- IP40

- IP65

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

КАСПИЙ 96.6000.58

Позиционирование

Эксклюзивная освещенность. Максимальная экономия.

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать в помещениях

- со значительными требованиями по освещенности

- обширной площади

- с уровнем потолков более 3,5 м.

Типы помещений

- Заведения общественного питания

- Общеобразовательные учреждения

- Торговые центры

- Мед. Учреждения

- Офисные и административные помещения

- Промышленные помещения, где не требуется повышенный уровень пыле-влаго защиты

Модификации

По типу крепления

- Накладной

По степени защиты

- IP40

- IP65

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Призма

- Опал

- Колотый лед

- Соты

Доп. Возможности

Возможность комплектации Блоком Аварийного Питания

Световой поток (Аварийный режим)    250 Лм

Время работы (Аварийный режим)      1 час

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЕНИСЕЙ 16.3500.30

Позиционирование

Компактный размер. Высокая экономичность.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для освещения промышленных помещений с низким уровнем потолков. Возможно

использование в качестве замены общественных светильников в помещениях, где необходима повышенная пыле-влаго защита.

Типы помещений

- Парковки, гаражи

- Спортивные сооружения

- Логистические центры

- Производственные цеха

- Промышленные склады

- Ангары

- Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

- Выставочные залы

Модификации

По типу крепления

- П-образная скоба

- Поворотное

- Подвесное

ЕНИСЕЙ 24.5250.45

Позиционирование

Компактный размер. Высокая экономичность.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для освещения промышленных помещений с низким уровнем потолков. Возможно

использование в качестве замены общественных светильников в помещениях, где необходима повышенная пыле-влаго защита.

Типы помещений

- Парковки, гаражи

- Спортивные сооружения

- Логистические центры

- Производственные цеха

- Промышленные склады

- Ангары

- Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

- Выставочные залы

Модификации

По типу крепления

- П-образная скоба

- Поворотное

- Подвесное

ЕНИСЕЙ 32.7000.60

Позиционирование

Идеален для помещений средней площади с высокими требованиями к пыле-влаго защите.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для освещения промышленных помещений средней площади, где не требуется общий высокий уровень освещенности.

Типы помещений

- Парковки, гаражи

- Спортивные сооружения

- Логистические центры

- Производственные цеха

- Промышленные склады

- Ангары

- Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

- Выставочные залы

Модификации

По типу крепления

- П-образная скоба

- Поворотное

- Подвесное

ЕНИСЕЙ 48.10500.90

Позиционирование

Универсальный светильник

Рекомендации по применению

Может быть использован в помещениях любой площади и с любым уровнем потолков. Применение

Енисей 48.10500.90 позволит создать любой требуемый уровень освещенности при полной

равномерности освещения

Типы помещений

- Парковки, гаражи

- Спортивные сооружения

- Логистические центры

- Производственные цеха

- Промышленные склады

- Ангары

- Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

- Выставочные залы

Модификации

По типу крепления

- Поворотное

- Подвесное

ЕНИСЕЙ 64.14000.120

Позиционирование

Троекратная экономия. Только эффективная мощность (коэффициент мощности > 0,97)

Рекомендации по применению

При мощном световом потоке Енисей 64.14000.120 потребляет до 3 раз меньше энергии по сравнению с традиционными светильниками. Высокие технические характеристики

позволяют создать долговечную систему освещения с максимальными показателями энергоэффективности.

Типы помещений

- Парковки, гаражи

- Спортивные сооружения

- Логистические центры

- Производственные цеха

- Промышленные склады

- Ангары

- Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

- Выставочные залы

Модификации

По типу крепления

- Поворотное

- Подвесное

ЕНИСЕЙ 96.21000.180

Позиционирование

Эксклюзивная освещенность. Максимальные возможности

Рекомендации по применению

За счет сверхмощных световых характеристик Енисей 96.21000.180 способен выполнить даже

эксклюзивные требования по освещенности на максимально допустимом уровне подвеса, в том

числе в многоуровневых промышленных помещениях.

Типы помещений

- Парковки, гаражи

- Спортивные сооружения

- Логистические центры

- Производственные цеха

- Промышленные склады

- Ангары

- Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения

- Выставочные залы

Модификации

По типу крепления

- Поворотное

- Подвесное

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЭЛЬБРУС 16.3500.30

Позиционирование

Компактный размер. Колоссальный ресурс.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа до 5 метров

Типы помещений

- Парковая зона

- Прилегающая территория (дворы, внутренние проезды)

- Архитектурная подсветка (памятники, мемориалы, строения)

- Рекламные конструкции

Модификации

По типу крепления

- Консольное

- П-образное

ЭЛЬБРУС 24.5250.45

Позиционирование

Компактный размер. Колоссальный ресурс.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа 6-7 метров

Типы помещений

- Парковая зона

- Прилегающая территория (дворы, внутренние проезды)

- Архитектурная подсветка (памятники, мемориалы, строения)

- Рекламные конструкции

Модификации

По типу крепления

- Консольное

- П-образное

ЭЛЬБРУС 32.7000.60

Позиционирование

Для объектов городской инфраструктуры средней загруженности

Рекомендации по применению

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа до 9 метров

Типы помещений

- Парковая зона

- Прилегающая территория (дворы, внутренние проезды)

- Архитектурная подсветка (памятники, мемориалы, строения)

- Рекламные конструкции

- Пешеходные переходы

- Автомобильные дороги класса В

- Автомобильные дороги местного значения

- Автопарковки

Модификации

По типу крепления

- Консольное

- П-образное

ЭЛЬБРУС 48.10500.90

Позиционирование

Для объектов городской инфраструктуры средней загруженности

Рекомендации по применению

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа до 11 метров

Типы помещений

- Парковая зона

- Прилегающая территория (дворы, внутренние проезды)

- Архитектурная подсветка (памятники, мемориалы, строения)

- Рекламные конструкции

- Пешеходные переходы

- Автомобильные дороги класса В

- Автомобильные дороги местного значения

- Автопарковки

Модификации

По типу крепления

- Консольное

ЭЛЬБРУС 64.14000.120

Позиционирование

Высокая освещенность городской и транспортной инфраструктуры

Рекомендации по применению

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа  11-12 метров

Типы помещений

- Аэропорты

- Площади

- Городские улицы

- Промышленная зона

- Автомобильные дороги класса А, Б

- Железнодорожные платформы

- Мосты

- Туннели

Модификации

По типу крепления

- Консольное

ЭЛЬБРУС 96.21000.180

Позиционирование

Мощная и эффективная система освещения мегаполисов

Рекомендации по применению

Рекомендуется для создания наружной системы освещения с высокими качественными показателями при высоте монтажа  11-12 метров

Типы помещений

- Аэропорты

- Площади

- Городские улицы

- Промышленная зона

- Автомобильные дороги класса А, Б

- Железнодорожные платформы

- Мосты

- Туннели

Модификации

По типу крепления

- Консольное

АЗС ОСВЕЩЕНИЕ

ЭЛЬБРУС 16.3500.30 АЗС

Позиционирование

Максимальная защита и безопасность

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать для освещения АЗС и других объектов с повышенными требованиями к защите и искробезопасности.

Типы помещений

- АЗС

- Промышленные площадки

Модификации

По типу крепления

- Встраиваемое

ЭЛЬБРУС 32.7000.60 АЗС

Позиционирование

Максимальная защита и безопасность

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать для освещения АЗС и других объектов с повышенными требованиями к защите и искробезопасности.

Типы помещений

- АЗС

- Промышленные площадки

Модификации

По типу крепления

- Встраиваемое

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КРЫМ 32.1350.16

Позиционирование

Эффективная естественность и цветопередача

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать для создания единой модульной системы освещения и точечной подсветки промо-зон в торговых залах. Комплексное внутреннее освещение торгового

супермаркета. За счет эстетического внешнего вида конструкции может быть использован в дизайн проектах.

Типы помещений

- Торговые залы

- Заведения общественного питания

- Подсобные и складские помещения

- Торговые центры

- Офисные и административные помещения

Модификации

По типу крепления

- Подвесной

- Накладной

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Опал

КРЫМ 64.3050.38

Позиционирование

Эффективная естественность и цветопередача

Рекомендации по применению

Рекомендуется использовать для создания единой модульной системы освещения и точечной подсветки промо-зон в торговых залах. Комплексное внутреннее освещение торгового

супермаркета. За счет эстетического внешнего вида конструкции может быть использован в дизайн проектах.

Типы помещений

- Торговые залы

- Заведения общественного питания

- Подсобные и складские помещения

- Торговые центры

- Офисные и административные помещения

Модификации

По типу крепления

- Подвесной

- Накладной

По типу рассеивателя

- Микропризма

- Опал

БЫТОВОЕ И ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ

АЛТАЙ 21.800.8

Позиционирование

Максимальная и доступная экономичность. Универсальный светильник для сферы ЖКХ.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и

технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых

помещений с повышенными требованиями к пыле-влаго защите системы освещения.

Типы помещений

- Жилые многоэтажные дома

- Медицинские учреждения

- Подсобные и складские помещения

- Заведения общественного питания

- Офисные и административные помещения

Модификации

По типу крепления

- Накладной